## Slide 1
ADHÉSIFS et NETTOYANTS BRUCE®

## Slide 2
PRODUITS ADHÉSIFS BRUCE®
Protection contre l’humidité à 90 %
Humidité relative 99 %, émission de vapeur d’eau 10 lb, pH 14
Liaison permanente et imperméable
Installation sur dalle fraîche
Temps de travail 45 à 60 minutes
Durée de conservation = 1 an
Teneur en COV = 0,1 g/L
PROCONNECT™ PLUS
Adhésif élastomère pare-vapeur à 90 % sur dalle sèche
Protection illimitée contre l’humidité
Humidité relative 100 %, sans essai d’humidité ou de pH
Liaison permanente et imperméable
Installation sur dalle fraîche
Temps de travail 45 minutes
Durée de conservation = 1 an
Teneur en COV = 0,1 g/L
SUMMIT™ SELECT
Adhésif élastomère à écran anti-vapeur illimité sur dalle sèche
Tolérance modérée à l’humidité
Humidité relative 75 %, émission de vapeur d’eau 5 lb, pH 9
Liaison résistante imperméable
Installation sur dalle fraîche
Temps de travail 45 à 60 minutes
Durée de conservation = 1 an
Teneur en COV = 30 g/L
EQUALIZER™ PRO
Adhésif uréthanique à durcissement par humidité pour planchers de bois
S. O.
S. O.
Liaison hyper-résistante hydrofuge
Installation sur dalle fraîche
Temps de travail 30 à 60 minutes
Durée de conservation = 1 an
Teneur en COV = 0 g/L
EVERSEAL™
Adhésif à languette et rainures pour planchers flottants
S. O.
S. O.
Liaison forte imperméable
Installation sur dalle fraîche
Temps de travail 45 minutes
Durée de conservation = 1 an
Teneur en COV = 0,1 g/L
GLUE ASSIST PRO
Adhésif complémentaire pour planchers en bois

## Slide 3: SUMMIT™ SELECT
Adhésif élastomère à écran anti-vapeur illimité sur dalle sèche
PRODUITS ADHÉSIFS BRUCE®
CIRCULATION DENSE
6 heures
Indice d’isolation aux bruits de choc
**68 dB
Taux d’émission de vapeur d’eau
*SEss
pH
*Sess (14)
Humidité relative
*SEss (100 %)
Indice de transmission du son
**62 dB
TEMPS
D’OUVERTURE
0 min
CIRCULATIONLÉGÈRE
6 heures
TEMPS DE
TRAVAIL
45 min
TEMPS DE
DURCISSEMENT
12 heures
*SEss = Sans essai
**Valeurs déduites d’une dalle en béton de 6 po avec plafond en panneaux suspendus recouvert d’un plancher de bois composite de 3/8 po

## Slide 4: SUMMIT™ SELECT
Adhésif élastomère à écran anti-vapeur illimité sur dalle sèche
*SEss = Sans essai
**Valeurs déduites d’une dalle en béton de 6 po avec plafond en panneaux suspendus recouvert d’un plancher de bois composite de 3/8 po
Protection illimitée contre l’humidité (dalle poreuse)
Permet de faire des économies
Essais d’humidité et pH non nécessaires
Liaison permanente et imperméable
Sans isocyanate
Non tachant et facile à nettoyer
Installation en une étape
Membrane élastomère
Installation accélérée
Contrôle acoustique (isolation aux bruits de choc, indice de transmission du son)
Installable sur résidus d’adhésifs (c. f. notice technique)
Protège le revêtement de sol contre les agents alcalins
Technologie antimicrobienne
AVANTAGES
PRODUITS ADHÉSIFS BRUCE®
CIRCULATION DENSE
6 heures
Indice d’isolation aux bruits de choc
**68 dB
Taux d’émission de vapeur d’eau
*Sess (14)
Humidité relative
*SEss (100 %)
Indice de transmission du son
**62 dB
TEMPS
D’OUVERTURE
0 min
CIRCULATIONLÉGÈRE
6 heures
TEMPS DE
TRAVAIL
45 min
TEMPS DE
DURCISSEMENT
12 heures
*SEss
pH

## Slide 5: SUMMIT™ SELECT
Adhésif élastomère à écran anti-vapeur illimité sur dalle sèche
pH
*SEss = Sans essai
**Valeurs déduites d’une dalle en béton de 6 po avec plafond en panneaux suspendus recouvert d’un plancher de bois composite de 3/8 po
ÉCONOMISEZ 0,15 $/pi²
  Car les essais d’humidité et de pH ne sont pas nécessaires.
    3 essais sur les 1000 premiers pieds carrés.
    1 essai tous les 1000 pi² (ex. 10 000 pi² = 12 essais).
Ces économies sont calculées selon une moyenne nationale estimée, et peuvent varier selon le lieu et le chantier.
ÉCONOMIES POSSIBLES
ÉCONOMISEZ 4 à 5 $/pi²
En étant dispensé des travaux habituels contre l’humidité
1.) Projection de billes 2.) Boucher et niveler 3.) Couche de base 4.) Époxy bicomposant 5.) Couche de base
INSTALLATION DIRECTE
SANS ESSAIS
GAGNEZ des SEMAINES ENTIÈRES
  En évitant des retards coûteux :
    Les essais d’humidité prennent 1 à 3 jours.
    L’échec d’un essai peut retarder le chantier de plusieurs semaines.
PRODUITS ADHÉSIFS BRUCE®
CIRCULATION DENSE
6 heures
Indice d’isolation aux bruits de choc
**68 dB
Taux d’émission de vapeur d’eau
*SEss
*Sess (14)
Humidité relative
*SEss (100 %)
Indice de transmission du son
**62 dB
TEMPS
D’OUVERTURE
0 min
CIRCULATIONLÉGÈRE
6 heures
TEMPS DE
TRAVAIL
45 min
TEMPS DE
DURCISSEMENT
12 heures

## Slide 6: SUMMIT™ SELECT
Adhésif élastomère à écran anti-vapeur illimité sur dalle sèche
pH
*SEss = Sans essai
**Valeurs déduites d’une dalle en béton de 6 po avec plafond en panneaux suspendus recouvert d’un plancher de bois composite de 3/8 po
TYPES DE PLANCHERS APPROUVÉS
Planches imprégnées d’acrylique
Planchers en bambou
Planchers de liège
Surfaces dures garnies de liège
Sous-couche en liège
Bois franc (composite)
Bois franc (parquet)
Bois franc (massif)
Densité : 20-70 pi²/gal
PRODUITS ADHÉSIFS BRUCE®
CIRCULATION DENSE
6 heures
Indice d’isolation aux bruits de choc
**68 dB
Taux d’émission de vapeur d’eau
*SEss
*Sess (14)
Humidité relative
*SEss (100 %)
Indice de transmission du son
**62 dB
TEMPS
D’OUVERTURE
0 min
CIRCULATIONLÉGÈRE
6 heures
TEMPS DE
TRAVAIL
45 min
TEMPS DE
DURCISSEMENT
12 heures

## Slide 7: PROCONNECT™ PLUS
Adhésif élastomère pare-vapeur à 90 % sur dalle sèche
Taux d’émission de vapeur d’eau
10 lb
pH
*SEss (14)
Humidité relative
90 %
CIRCULATION DENSE
6 heures
TEMPS
D’OUVERTURE
0 min
CIRCULATION LÉGÈRE
6 heures
TEMPS DE
TRAVAIL
45-60 min
TEMPS DE
DURCISSEMENT
12 heures
*SEss = Sans essai
PRODUITS ADHÉSIFS BRUCE®

## Slide 8: PROCONNECT™ PLUS
Adhésif élastomère pare-vapeur à 90 % sur dalle sèche
pH
45 min
*SEss = Sans essai
Protection contre l’humidité à 90 % (dalle poreuse)
Prix attrayant
Liaison permanente et imperméable
Sans isocyanate
Non tachant et facile à nettoyer
Installation en 1 étape
Liaison élastomère
Contrôle acoustique
Installable sur résidus d’adhésifs (c. f. notice technique)
Protège le revêtement de sol contre les agents alcalins
Technologie antimicrobienne
AVANTAGES
PRODUITS ADHÉSIFS BRUCE®
Taux d’émission de vapeur d’eau
10 lb
*SEss (14)
Humidité relative
90 %
CIRCULATION DENSE
6 heures
TEMPS
D’OUVERTURE
0 min
CIRCULATION LÉGÈRE
6 heures
TEMPS DE
TRAVAIL
TEMPS DE
DURCISSEMENT
12 heures

## Slide 9: PROCONNECT™ PLUS
Adhésif élastomère pare-vapeur à 90 % sur dalle sèche
pH
0 min
*SEss = Sans essai
PRODUITS ADHÉSIFS BRUCE®
45 min
Taux d’émission de vapeur d’eau
10 lb
*SEss (14)
Humidité relative
90 %
CIRCULATION DENSE
6 heures
TEMPS
D’OUVERTURE
CIRCULATION LÉGÈRE
6 heures
TEMPS DE
TRAVAIL
TEMPS DE
DURCISSEMENT
12 heures
TYPES DE PLANCHERS APPROUVÉS
Planches imprégnées d’acrylique
Planchers en bambou
Planchers de liège
Surfaces dures garnies de liège
Sous-couche en liège
Bois franc (composite)
Bois franc (parquet)
Bois franc (massif)
Densité : 20-70 pi²/gal

## Slide 10: EQUALIZER™ PRO
Adhésif uréthanique à durcissement par humidité pour planchers de bois
*5 lb
5-9
75 %
12 heures
10 min
4 heures
45-60 min
24 heures
*This product does not provide moisture protection
PRODUITS ADHÉSIFS BRUCE®
pH
Taux d’émission de vapeur d’eau
Humidité relative
CIRCULATION DENSE
TEMPS
D’OUVERTURE
CIRCULATION LÉGÈRE
TEMPS DE
TRAVAIL
TEMPS DE
DURCISSEMENT

## Slide 11: EQUALIZER™ PRO
Adhésif uréthanique à durcissement par humidité pour planchers de bois
*Ce produit ne protège pas contre l’humidité
Liaison élastomère forte
Prise rapide
Formule anti-affaissement
Installation facile
Faible teneur en COV, faible odeur
AVANTAGES
Bois franc (composite, parquet, massif)
Caoutchouc recyclé
Planchers de liège
Bambou (non tissé)
TYPES DE PLANCHERS APPROUVÉS
PRODUITS ADHÉSIFS BRUCE®
pH
Taux d’émission de vapeur d’eau
Humidité relative
CIRCULATION DENSE
TEMPS
D’OUVERTURE
CIRCULATION LÉGÈRE
TEMPS DE
TRAVAIL
TEMPS DE
DURCISSEMENT
*5 lb
5-9
75 %
12 heures
10 min
4 heures
45-60 min
24 heures
Densité : 20-70 pi²/gal

## Slide 12: EVERSEAL™
Adhésif à languette et rainures pour planchers flottants
TEMPS D’OUVERTURE
0 min
CIRCULATION DENSE
24 heures
TEMPS DE TRAVAIL
5-10 min
CIRCULATION LÉGÈRE
12 heures
PRODUITS ADHÉSIFS BRUCE®

## Slide 13: EVERSEAL™
Adhésif à languette et rainures pour planchers flottants
Liaison forte hydrofuge
Résiste à l’humidité et aux moisissures
Installation facile
Faible teneur en COV, faible odeur
Conforme à l’ANSI type II
Nettoyage facile, sans décapage
Plancher composite
Plancher lamellé
Densité : 400 pi/flacon de 16 oz
PRODUITS ADHÉSIFS BRUCE®
TEMPS D’OUVERTURE
0 min
CIRCULATION DENSE
24 heures
TEMPS DE TRAVAIL
5-10 min
CIRCULATION LÉGÈRE
12 heures
AVANTAGES
TYPES DE PLANCHERS APPROUVÉS

## Slide 14: GLUE ASSIST PRO
Adhésif à languette et rainures pour planchers flottants
Réduit les grincements fréquents dans les installations par clouage et agrafage
Formule pour dalle fraîche, à prise et durcissement rapides
Liaison élastomère hyper-résistante
Non tachant et facile à nettoyer
Contributeur à la V 4 de LEED (ministère de la Santé publique de Californie V 1.2)
AVANTAGES
Bois franc et bois composite
Bambou
Parquet à pose collée
Planchers de liège
Sous-couche en liège
Surfaces dures garnies de liège
Planches imprégnées d'acrylique
TYPES DE PLANCHERS APPROUVÉS
TEMPS D’OUVERTURE
0 min
TEMPS DE TRAVAIL
45 min
TEMPS DE DURCISSEMENT
12 heures
PRODUITS ADHÉSIFS BRUCE®

## Slide 15
Sans résidus
Sans stries
Nettoie en toute sécurité
Flacon pulvérisateur = 32 oz liquides
Bouteille de recharge = 64 oz liquides
Durée de conservation = 2 ans
NETTOYANT POLYVALENT pour PLANCHERS
Pour carrelage, vinyle, pierre et céramique
Sans résidus
Séchage rapide
Nettoie en toute sécurité
Flacon pulvérisateur = 32 oz liquides
Bouteille de recharge = 64 oz liquides
Durée de conservation = 2 ans
NETTOYANT pour BOIS FRANC et PLANCHERS LAMELLÉS
Nettoyage facilité par les outils inclus
Vadrouille à tête pivotante
Serpillière réversible et remplaçable
Vaporisateur 32 oz pour bois franc et planchers lamellés
Utilisation facile — Pulvérisez et essuyez
Bois franc et planchers lamellés non cirés
Durée de conservation = 2 ans
NETTOYEUR de BOIS FRANC et PLANCHERS LAMELLÉS
Serpillière de vadrouille en tissu-éponge
Nettoyage facilité par les outils inclus
Tête pivotante et bras télescopique
Serpillière réversible et remplaçable
Vaporisateur 32 oz pour bois franc et planchers lamellés
Utilisation facile — Pulvérisez et essuyez
Bois franc et planchers lamellés non cirés
Durée de conservation = 2 ans
NETTOYEUR de BOIS FRANC et PLANCHERS LAMELLÉS
Serpillière de vadrouille en microfibres
PRODUITS NETTOYANTS BRUCE®
Bois franc et planchers lamellés non cirés

## Slide 16
DES QUESTIONS?